## Slide 1: Groupe de travail OCS septembre 2020

## Slide 2: Ordre du jour
Contexte et objectif
Présentation de la donnée OCS:
  Qu’est-ce qu’une OCS
  Limites
  Cas d’usages
Tour de table

## Slide 3: Contexte et objectifs
De nombreuses OCS en Charente-Maritime
  des données non homogènes à l’échelle du département
  pas d’indicateurs communs
  pas de comparaison possible entre les EPCI
Une donnée OCS Aquitaine qui gagne l’ex Poitou-Charentes
  qui couvre le département pour les millésimes 2010-2014
  mise à jour régulièrement ( prochain millésime prévu pour 2020)
  encore peu connue et utilisée en 17
L’OCS régionale est-elle suffisante pour répondre aux besoins métiers en Charente-Maritime ?

## Slide 4: Qu’est-ce qu’une OCS

## Slide 5: Qu’est-ce qu’une Occupation du sol ?
Une cartographie synthétique et exhaustive d’un territoire à un instant t
Ce n’est pas une photographie du territoire ≠ image aérienne
Les différents types d’espaces sont analysés et classés selon une typologie ou nomenclature, véritable grille de lecture du territoire
La création de plusieurs millésimes d’une même occupation du sol permettra une analyse diachronique

## Slide 6: Les différentes OCS
A l’échelle Européenne : Corine Land Cover
  Produite dans le cadre du programme d’observation de la terre Copernicus
  Initiée en 1985  modèle qui sera décliné
  Couvre 39 Etats de l’UE
  Permet de suivre l’artificialisation au niveau européen
  Produite par photo-interprétation d’images satellitaires ( 20m de précision)
  Disponible pour les millésime 1990-2000-2006-2012-2018
  Mais une donnée à faible résolution et précision

## Slide 7: Les différentes OCS
A l’échelle nationale : OCS GE produite par l’IGN
  Une OCS à grande échelle en 2D = couverture et l’usage du sol
  Basée sur les données RGE, RPG ensuite validées et complétés par photo-interprétation
  Des partenariats entre IGN et les territoires
    Couverture partielle
    Adaptation de la nomenclature

## Slide 8: Les différentes OCS
A l’échelle Régionale : OCS Nouvelle Aquitaine
  Produite initialement sur la bande littoral aquitaine par le GIP Littoral, la Région et le GIP Atgeri
  Etendu à l’Aquitaine puis à la Nouvelle-Aquitaine en 2018
  Produite par photo-interprétation d’orthophoto IGN
  3 millésimes : 2009-2015 ( correspondant pour le 17 aux orthophotos de 2010-2014)
  1 millésime historique 1985 pour les SCOT Littoraux
  1 millésime 2020 en projet produit à partir d’images satellitaires

## Slide 9: Les différentes OCS
A l’échelle du département : les OCS locales toutes produites avant 2018
  CDA La Rochelle
  Aunis
  PMO
  CARA

## Slide 10: La nomenclature
La nomenclature est une grille de lecture du territoire
Elle définit ce qui va être observé et comment les différentes composantes du territoire vont être classées
  Selon les besoins d’observation la nomenclature sera différente
Elle est composée de plusieurs niveaux de précisions imbriqués : du général  + fin

## Slide 15
OCS Aunis
OCS régionale

## Slide 17: Nomenclature: les définitions
Pour PMO :
Réseau routier et espaces associées: Chaussée roulante, bas-côté et talus, échangeurs, rond-point, zones de dégagement, etc..
Pour l’OCS régionale
Axes routiers principaux et espaces associées: Autoroute et autres routes principales, y compris les surfaces annexes (remblais, gare de péage, échangeur, aire de service)

## Slide 18: Nomenclature: les définitions

## Slide 19: UMC/ULC
UMC: unité minimale de collecte / LMC: largeur minimale de collecte
  La taille à partir de laquelle un élément va être pris en compte
  Les éléments inférieurs à l’UMC sont fusionnés avec les polygones adjacents dont la thématique est la plus proche
25ha
10 000m²
1000m²

## Slide 20: Echelle de numérisation
Echelle à laquelle va être construite et numériser la donnée
1/100 000 1/8000 1/2000
Corine Land Cover OCS régionale NAF OCS régionale Artificialisé

## Slide 21: Echelle de numérisation
Corine Land Cover OCS régionale

## Slide 22: La méthode de création: les données utilisées
La photo-interprétation (en rvb ou infrarouge) :
  Image aérienne
  Satellitaire
Les données exogènes:
  La BD Topo IGN: route, bâtiment, zones d’activité, voies ferrée, cours d’eau …
  Le Registre Parcellaire Graphique
  Les données issues du cadastre ( Plan cadastrale informatisée/MAJIC)
  Les données locales ( ex: camping, établissement scolaire)
  Les ressources type Google street view

## Slide 23: La méthode de création: les données utilisées
La photo-interprétation (en rvb ou infrarouge) :
  Image aérienne
  Satellitaire
Les données exogènes:
  La BD Topo IGN: route, bâtiment, zones d’activité, voies ferrée, cours d’eau …
  Le Registre Parcellaire Graphique
  Les données issues du cadastre ( Plan cadastrale informatisée/MAJIC)
  Les données locales ( ex: camping, établissement scolaire)
  Les ressources type Google street view

## Slide 24: La méthode de création: la technique employée
Méthode 1: photo-interprétation assistée par ordinateur ( PIAO)
La donnée socle est l’image aérienne ou satellitaire + appui visuel des données exogènes
 OCS Régionale
Méthode 2: le croisement de données
Les données exogènes sont croisées puis vérifiée et affinée par photo-interprétation
 OCS GE IGN

## Slide 25: La méthode de création: la technique employée
Méthode 1: photo-interprétation assistée par ordinateur ( PIAO)
La donnée socle est l’image aérienne ou satellitaire + appui visuel des données exogènes
 OCS Régionale
Méthode 2: le croisement de données
Les données exogènes sont croisées puis vérifiée et affinée par photo-interprétation
 OCS GE IGN

## Slide 26: La méthode de création: la technique employée *
La construction d’un squelette polygonale : réseau routier + voies ferrées
Découpage et classification des espaces au regard de la nomenclature et des UMC
Fusion des polygones adjacent de même classe
*Référentiel néo-aquitain d’Occupation du Sol – Note méthodologique PIGMA

## Slide 27: Les limites

## Slide 28: Les limites
Le travail sur la nomenclature, en amont de la création de l'OCS, doit répondre à des besoins identifiés
Certaines problématiques ne peuvent être résolues par l'utilisation de l'OCS, du fait de ses spécifications techniques. Exemples :
  Le suivi des permis de construire à l'échelle parcellaire ne peut pas être effectué finement avec une OCS réalisée tous les 4 ans
  Le suivi d'espèces exotiques envahissantes ne peut pas être réalisé avec une OCS qui n'aurait pas pris en compte : un poste défini, une UMC cohérente, des millésimes rapprochées...

## Slide 29: Les limites
La réutilisation de la donnée demande la mise en place d’outils de traitement fluides et partagés
Pour comparer d'un territoire à l'autre, il faut que les nomenclatures, les millésimes, les UMC et l'échelle de numérisation soient les mêmes
Il s’agit d’une donnée technique et complexe, nécessitant un minimum de formation avant utilisation
L'OCS est le fruit d'une photo-interprétation. Sa qualité dépend donc de la visibilité de ce que l'on observe (résolution de la photo utilisée, catégorie spectrale) et de la compétence de photo-interpréteur. (ex : si peu de connaissances sur les milieux humides, l'application de la nomenclature aux entités géométriques ne sera pas optimale).
Il faut donc accepter la présence d’erreurs, qu’il est difficile d’estimer.
Plus la nomenclature est fine, plus il y’a des risques de décalage d’interprétation.

## Slide 30: Cas d’usages Dans tous les cas, l’OCS peut servir d’information brute (qui y’a-t-il à tel endroit, à telle date) et de donnée d’évolution (comment a évolué telle zone d’un millésime à un autre).

## Slide 31: Consommation foncière

## Slide 32: Consommation foncière

## Slide 33: Consommation foncière

## Slide 34: Consommation foncière

## Slide 35: Enveloppes urbaines

## Slide 36: Enveloppes urbaines

## Slide 37: Enveloppes urbaines
Bâtiments année N du PCI inclus dans les postes de l’OCS considérés comme urbains
Dilatation-érosion sur les bâtiments (distance empirique de 30m / -25m)
Suppression des trous
Nombre de bâtis durs et légers
Nombre de locaux d’habitation, de commerces par enveloppes (via MAJIC)
Superficie des enveloppes
Comparaison d’une année à l’autre
…

## Slide 38: Potentiel Foncier

## Slide 39: Potentiel Foncier

## Slide 40: Suivi diachronique des zones d'activités
Zone d’activité Ouest St Pierre 2006

## Slide 41: Suivi diachronique des zones d'activités
Zone d’activité Ouest St Pierre 2018

## Slide 42: Suivi diachronique des zones d'activités
Zone d’activité Ouest St Pierre Evolution 2006-2018
Evolution chiffrée
+ 4 ha
+ 30%
+2,1% par an

## Slide 43: Contrôle des surfaces de campings
Déclaration en préfecture des surfaces de camping par les propriétaires
L’OCS peut permettre de contrôler de manière facilitée les dépassements de zonages déclarés
L’OCS peut également permettre de suivre l’évolution de ceux-ci (la donnée préfectorale peut s’avérer peu aisée à renouveler)
A l’inverse, la donnée préfecture peut servir de donnée exogène lors du recettage de la donnée OCS

## Slide 44: Contrôle des surfaces de campings
Déclaration en préfecture des surfaces de camping par les propriétaires

## Slide 45: Contrôle des surfaces de campings
Poste 11231 de l’OCS PMO
Territoires artificialisés
11. Zones urbanisées
112. Tissu urbain discontinu
1123. Habitations de loisir
11231. Campings

## Slide 46: Contrôle des surfaces de campings
Superposition des 2 données.
L’OCS n’est pas une donnée obligatoire, mais elle accélère le traitement.

## Slide 47: Transformation des sols agricles

## Slide 48: Etat Initial de l’Environnement, SCOT

## Slide 49: Trame Verte et Bleue

## Slide 50: Trame Verte et Bleue

## Slide 51: Trame Verte et Bleue
L’OCS est la donnée d’entrée dans la détermination des trames et sous-trames.

## Slide 52: Trame Verte et Bleue
L’OCS est la donnée d’entrée dans la détermination des trames et sous-trames.

## Slide 53: Localisation des haies

## Slide 54: Tour de table